ПРАЙС-ЛИСТ

Стол монтажный СР ESD/ДСП

(стр. 1 из 6)

- Столы монтажные СР  созданы специально для электромонтажных работ

и радиоэлектронной промышленности.

- Все элементы стола монтажного СР обладают антистатическими свойствами согласно современным мировым стандартам ESD-защиты.

- Столы монтажные СР успешно протестированы на соответствие стандартам

ГОСТ Р 53734.5.1-2009 и имеют все необходимые сертификаты.

- Изготавливаются шириной 1000, 1500 и 2000 мм. Глубина – 700 мм.

Высота – 825 мм (нерегулируемый), 720-1120 мм (регулируемый).

- Нижняя часть стола монтажного собирается из Рамы, Опоры, Столешницы, подвесной Тумбы ВЛ-003 ESD (опционально). Все элементы сварные. Они крепятся к столешнице с помощью установленных на производстве муфт. Это значительно увеличивает прочность стола.

- Столы производятся с регулируемыми по высоте и нерегулируемыми опорами. Регулирование по высоте осуществляется одним из трех способов: винтом, механическим приводом (штурвалом), электроприводом. Диапазон возможных высот — 720 – 1120 мм.

- Столешница производится в двух вариантах: антистатическая ДСП Thermopal 24 мм пр-во Германия (ESD) и ламинированная  общепромышленная ДСП 24 мм (ДСП). При установке общепромышленной ДСП верстак теряет антистатические свойства, если дополнительно не установить аксессуары. Максимальная нагрузка на столешницу — 250 кг.

- Стол может быть укомплектован подвесной тумбой ВЛ-003 ESD c тремя выдвижными ящиками. Максимальная динамическая нагрузка на ящик — 20 кг. Ящики закрываются на общий  замок EURO-LOCKS (Германия, 2000 комбинаций).

- На стол можно установить Экран перфорированный ВС ESD (Э1, Э2, Э3, Э4). На экран с помощью зацепов легко устанавливаются полки и другие аксессуары (см. Прайс-лист на Аксессуары к экрану ESD). Максимальная нагрузка на всю конструкцию Экрана — 100 кг.

- В нижнюю часть экрана стола можно установить ВС Короба для коммуникаций ESD с различным наполнением для организации удобной рабочей зоны электромонтажных работ (подробно на стр. 5).

- Экраны ВС ESD Э3 и Э4 имеют перекладину, на которую можно установить либо светодиодный светильник, либо бегунки. Если требуется использовать и то, и другое, то необходимо установить дополнительную перекладину (приобретается отдельно).

- Освещение для столов устанавливается на Экраны ВС ESD Э3 и Э4. Система освещения укомплектована энергосберегающим светодиодным светильником с большим сроком службы, который обеспечивает освещенность 1200 Lx рабочей поверхности верстака. На торце расположены удобная кнопка включения-выключения и диммер, который позволяет регулировать яркость. Компоненты светильника обеспечивают электромагнитную совместимость. Угол наклона светильника регулируется с возможностью фиксации. Длина кабеля светильника - 3 метра.

- Каждый элемент стола монтажного окрашен специальной порошковой краской, которая обеспечивает антистатическую защиту. Нижняя опора, стойки экрана, ящики тумбы – цвет графитовый RAL 7012, остальные  элементы – цвет светло-серый RAL 7035.

- Столы монтажные отгружаются со склада в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.

- Стол монтажный должен быть обязательно заземлен при эксплуатации.

- Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

Цены действительны с 30 января 2017 г.

ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 2 из 6)

Столы монтажные нерегулируемые СР ESD/ДСП

Варианты комплектации (модели)

| ESD | ДСП |
| --- | --- |
| 33 290 ₽ | 24 990 ₽ |

| ESD | ДСП |
| --- | --- |
| 23 400 ₽ | 15 100 ₽ |

| ESD | ДСП |
| --- | --- |
| 39 690 ₽ | 27 290 ₽ |

| ESD | ДСП |
| --- | --- |
| 29 800 ₽ | 17 400 ₽ |

| ESD | ДСП |
| --- | --- |
| 38 890 ₽ | 26 590 ₽ |

| ESD | ДСП |
| --- | --- |
| 29 000 ₽ | 16 700 ₽ |

# Text boxes

Стол  СР-100 ESD

Стол СР-200 ESD

Стол СР-150 ESD

Варианты столешниц:

ESD – антистатическая ДСП Thermopal 24 мм (Германия). Черная кромка.

ДСП –общепромышленная ламинированная ДСП 24 мм. Серая кромка. При установке данного варианта стол теряет антистатические свойства, если дополнительно не установить аксессуары (коврик и другие).

Макс нагрузка на стол – 250 кг.

Макс нагрузка на ящик тумб – 20 кг.

СР-100-01

СР-100-02

СР-150-02

СР-200-02

СР-200-01

СР-150-01

Цены действительны с 30 января 2017 г.